## Slide 1
24 giugno 2026
Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi
Webinar Ance
Le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL): quadro normativo, applicazione e profili operativi
Flavio Monosilio

## Slide 2
Tipologie omogenee di lavorazione (TOL)
TOL.1 | Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.2 | Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.3 | Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico
TOL.4 | Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde
TOL.5 | Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
TOL.6 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio
TOL.7 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato
TOL.8 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno
TOL.9 | Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale
TOL.10 | Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato
TOL.11 | Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature
TOL.12 | Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo
TOL.13 | Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica
TOL.14 | Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione
TOL.15 | Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico-sanitari e trasportatori
TOL.16 | Impianti di potabilizzazione e depurazione
TOL.17 | Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni
TOL.18 | Armamento ferroviario
TOL.19 | Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche
TOL.20 | Recupero o smaltimento rifiuti a discarica

## Slide 3
Tipologie omogenee di lavorazione (TOL)

## Slide 4
L’applicazione della revisione prezzi nei contratti di lavori pubblici
1. Indice di progetto
Il progettista individua le TOL applicabili e compone un indice sintetico ponderato.
Iₛ = Σ( pᵢ × ITOLᵢ)
Ogni peso riflette la quota della singola tipologia omogenea di lavorazione rispetto al progetto complessivo.
2. Verifica nel tempo
La variazione si misura confrontando l’indice aggiornato al tempo x con quello del mese di aggiudicazione.
∆ = (Iₛₚₓ − Iₛₘ₀) / Iₛₘ₀
Per SAL plurimensili si usa la media degli indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL
3. Regola economica
La revisione opera solo oltre ±3%. La parte eccedente è riconosciuta al 90%.
SAL × 90% ×
(eccedenza oltre 3%)
Se la soglia del 3% non è superata, l’importo revisionale è pari a zero.
Peso % della singola TOL
Valore più aggiornato dell’indice sintetico
Valore dell’indice al mese di aggiudicazione
Indice sintetico
Indice della singola TOL

## Slide 5
Dati di input del Progetto – revisione mensile (metodo tab.B)
Mese aggiudicazione offerta: dicembre 2025
Periodo di maturazione del SAL: marzo 2026
Importo SAL : 50.000 euro
TOL
Peso
Indice Istat (dic. 2025)
TOL.1
30%
101,4
TOL.3
25%
104,7
TOL.4
20%
99,4
TOL.6
25%
87,2
Peso TOL
30%
TOL.1
25%
TOL.3
20%
TOL.4
25%
TOL.6
TOL.1 - Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.3 - Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico
TOL.4 - Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde
TOL.6 - Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio
Indice Istat (mar.2026)
104,7
107,6
107,8
92,5

## Slide 6
Revisione mensile: SAL a marzo 2026
Ogni indice di marzo 2026 è ribasato rispetto al mese di aggiudicazione posto uguale a 100
Indice marzo 2026 ribasato = indice marzo 2026 / indice dicembre 2025 × 100
TOL
Calcolo indice ribasato
Indice ribasato
Peso
Contributo ponderato
TOL.1
104,7 / 101,4 × 100
103,3
30%
31,0
TOL.3
107,6 / 104,7 × 100
102,8
25%
25,7
TOL.4
107,8 / 99,4 × 100
108,5
20%
21,7
TOL.6
92,5 / 87,2× 100
106,1
25%
26,5
Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi
6

## Slide 7
Calcolo del SAL revisionale - mensile
Il coefficiente è calcolato sul confronto tra indice sintetico SAL del periodo x e l’indice base
Coefficiente di revisione = (ISpx − ISm0) / ISm0 = (104,9 − 100,0) / 100,0 = 0,0488
Arrotondato alla quarta cifra decimale:0,0488 = 4,88%
La soglia del 3% è superata → la revisione prezzi scatta
Parte eccedente
0,0488 − 0,0300 = 0,0188
Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi
ISpx = 31,0 + 25,7 + 21,7 + 26,5 = 104,9
ISm0 = 100,0
Importo revisionale = SAL × 90% × parte eccedente
€ 50.000,00 × 0,90 × 0,0188
=
+ € 846,0
7

## Slide 8
Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi
8

## Slide 9
Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi
Flavio Monosilio
affarieconomici@ance.it
Grazie per l’attenzione