CIRCOLARE 28 marzo 2007, n. 18752. Gru mobili - Rischio di uso improprio del dispositivo di bypass del limitatore di carico o di momento.

(GU n. 82 del 7-4-2007)

Alle   Direzioni  reg.li  e  prov.li  del

lavoro

Agli   Assessorati   alla  sanita'  delle

Regioni

Alle Aziende unita' sanitarie locali (per

il tramite degli Assessorati alla sanita'

delle Regioni)

Alla  provincia  autonoma di Trento -Dip.

serv. sociali - serv. lavoro

Alla  provincia autonoma di Bolzano - Ag.

Prov. prot. ambiente e tutela del lavoro

All'ISPESL - D.T.S. e D.OM.

Alle  Organizzazioni  rappresentative dei

datori di lavoro

Alle  Organizzazioni  rappresentative dei

lavoratori

Agli    Organismi   notificati   per   la

direttiva 98/37/CE

Ai costruttori di gru mobili

Agli utilizzatori di gru mobili

Nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea L 299 del 28 ottobre

2006  e'  stato pubblicato il riferimento della norma CEN 13000: 2004

come   norma  armonizzata  alla  direttiva  98/37,  accompagnato  con

l'avvertenza  che  l'applicazione  dei  punti  4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e

4.2.6.3.3  di tale norma non conferisce presunzione di conformita' al

requisito di sicurezza 4.2.1.4. (controllo delle sollecitazioni) - in

connessione  con  i  punti  1.1.2c)  (situazione di utilizzo anormale

prevedibile),   1.2.5   (selettore   modale),  1.3.1,  4  e  1.2.1  1

(stabilita)  e  4.1.2.3  (resistenza  meccanica)  - dell'All. I della

direttiva 98/37.

In sostanza, la Commissione europea ha riconosciuto che la norma in

questione non prevede misure adeguate per prevenire il rischio di uso

improprio  (da  parte  dell'operatore) del dispositivo di by-pass del

limitatore  di  carico  o di momento, quando il costruttore decida di

applicarlo.

In  effetti,  l'uso  di  tale  by-pass  - la cui installazione puo'

essere  prevista  per  consentire  l'effettuazione  di  manovre molto

particolari  (montaggio-smontaggio, manutenzione del braccio, ecc.) o

per  superare  condizioni  di  emergenza  - comporta praticamente una

drastica   esclusione  di  uno  specifico  dispositivo  di  sicurezza

fondamentale   contro   alcuni   rischi   caratteristici   (cedimento

strutturale  per  sovraccarico  meccanico,  perdita  di  stabilita' e

conseguente  rovesciamento/ribaltamento)  di tali macchine e pertanto

deve  poter  avvenire  nel  quadro  dell'adozione  di un complesso di

contromisure che garantiscano che, al momento dell'azionamento:

da  una  parte,  vi  sia  la ragionevole certezza che l'operatore

abbia  piena  consapevolezza delle condizioni di rischio maggiorato -

per   se'  e  le  altre  persone  -  in  cui  opera,  e  delle  gravi

responsabilita'  (in  rapporto alle possibili conseguenze del proprio

comportamento) che si assume,

e  dall'altra,  risulti  ridotta l'entita' dei rischi conseguenti

all'esclusione  di un dispositivo di sicurezza mediante l'adozione di

misure che comunque portino a condizioni di sicurezza migliorata.

La  citata  avvertenza  della  Commissione  europea  riconosce,  in

pratica,  che  il  complesso  delle  disposizioni  della EN 13000 non

garantisce allo stato il rispetto di quanto appena illustrato.

Sentiti   al   riguardo  i  competenti  Servizi  dell'Ispesl  e  il

Coordinamento  tecnico  delle  Regioni,  tanto  si  porta,  quindi, a

conoscenza:

a) dei costruttori di gru mobili: perche' tengano conto di quanto

rilevato dalla Commissione europea e mettano in commercio macchine in

linea  col  requisito  di  sicurezza  di  cui al citato punto 4.2.1.4

dell'all.   I   della   direttiva   98/37,   adottando  le  opportune

disposizioni  tecniche,  in attesa di una elaborazione definitiva del

punto 4.2.6.3.2 della norma EN13000,

b) degli utilizzatori di gru mobili costruite in conformita' alla

citata  direttiva  98/37/CE: perche' - in caso risulti effettivamente

installato   sulle  macchine  gia'  in  servizio  il  dispositivo  in

argomento  -  prendano  in  debita  considerazione  la  situazione di

pericolosita' sopra rilevata ed adottino le necessarie misure in modo

da  prevenire ugualmente l'uso improprio dello stesso, in particolare

verificando che:

la  presenza  del dispositivo di by-pass del limitatore risulti

effettivamente  necessaria  in  rapporto  alle  condizioni di impiego

normali o eccezionali previste dal fabbricante;

le  istruzioni  per l'uso contengano le specifiche procedure da

osservarsi nelle suddette condizioni;

il  dispositivo  di comando del by-pass sia del tipo a chiave e

ad azione mantenuta;

l'intervento  del  by-pass sia accompagnato dall'attivazione di

un  avvertitore  acustico  e  luminoso  e  determini una modalita' di

funzionamento  in  condizioni  di  sicurezza migliorate (quali ad es:

riduzione delle velocita' dei movimenti pericolosi, intermittenza dei

movimenti,  temporizzazione  dell'intervento  del dispositivo, ecc.),

salvo  che  dalla valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante e

basata  sulle  specifiche  caratteristiche  costruttive  e funzionali

della macchina, dette modalita' non risultino superflue.

Attesa  la  rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che

la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo

di  farne  oggetto  della  piu'  ampia  diffusione  presso i soggetti

interessati.

Roma, 28 marzo 2007

Il direttore generale dello sviluppo produttivo

e della competitività del Ministero

dello sviluppo economico

Bianchi

Il direttore generale

della tutela delle condizioni di lavoro

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Battistoni